ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Сервис системы климат-контроля.

(Очистка и дезинфекция  испарителя кондиционера. Проводится только в хорошо вентилируемых помещениях)

Перечень используемых материалов:

.

- BG709 Frigi-Clean® Очиститель.

Уникальный чистящий раствор быстро и эффективно удалит неприятные запахи, бактерии, плесень, споры, грибок, дорожную пыль, никотиновые отложения и мусор с испарителя системы кондиционирования.

- BG708 Frigi-Fresh® Освежитель

Быстро убивает грибки, плесень и другие пахнущие компоненты, которые образуются в коробе воздуховода отопителя салона. Дезодорант сохранит свежий и чистый запах внутри вашего автомобиля.

План работ:

- Демонтировать фильтр воздухозаборника системы климат-контроля в автомобиле. Определить необходимость его замены.

- Определить местоположение испарителя и нагнетателя (вентилятора) в системе.

- Перед испарителем просверлить в коробе подачи воздуха отверстие диаметром 6 мм. Удалить стружку от сверления.

- Ввернуть в просверленное отверстие латунный переходник с конусной резьбой, входящий в комплект продукта BG709.

- Запустить  двигатель и включить кондиционер на полную охлаждающую мощность. При этом вентилятор подачи воздуха должен быть отключен.

- Встряхнуть баллончик с продуктом BG709 и ввернуть адаптер, входящий в набор в латунный переходник с конусной резьбой. После этого соединить баллон продукта BG709 с адаптером.

- Подать продукт BG709 из баллона в короб в течение 10-15 секунд.

- Включить вентилятор подачи воздуха на 5 – 6 секунд (для перемещения вспененного продукта BG709 по воздушному коробу на испаритель. Выключить вентилятор.

- Снова подать продукт BG709 из баллона до полного израсходования.

- Включить вентилятор подачи воздуха на 15 – 20 секунд (для перемещения всего вспененного продукта BG709 по воздушному коробу на испаритель). Выключить вентилятор.

- Через 15 минут включить вентилятор подачи воздуха и кондиционер в штатном режиме. Дать поработать системе климат-контроль 5 -6 минут. Выключить кондиционер и вентилятор.

- Собрать фильтр и кожух. Накрутить на латунный переходник с конусной резьбой штатную заглушку, входящую в набор.

- Включить кондиционер в штатном режиме с вентилятором. Произвести дезодорацию всей системы климат-контроля продуктом BG708 через внешний заборник воздуха путем распыления до полного израсходования.

Гарантия работы испарителя системы климат-контроля в номинале установок производителя – при условии абсолютного соблюдения технологии сервиса.