ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Сервис масляной системы бензинового двигателя.

Рекомендованные продукты рассчитаны на объем масляной системы до 4л.

Basic – обычная/ стандартная замена моторного масла

Набор используемых расходных материалов для проведения сервиса:

- BG110

- Слейте отработанное моторное масло

- Демонтируйте старый масляный фильтр

- Установите новый масляный фильтр

- Добавьте в масляную систему продукт BG MOA № 110

- Залейте новое моторное масло по уровню

Premier – улучшенная замена моторного масла с промывкой масляной системы

Набор используемых расходных материалов для проведения сервиса:

- BG110

- BG109

- Прогрейте двигатель до рабочей температуры

- Добавьте в старое моторное масло продукт BG 109 (двигатель должен поработать на 1200 – 1300 об/мин. 15 – 20 минут)

- Слейте отработанное моторное масло

- Демонтируйте старый масляный фильтр

- Установите новый масляный фильтр

- Добавьте в масляную систему продукт BG MOA № 110

- Залейте новое моторное масло по уровню

Performance – эффективная замена моторного масла, с двойной промывкой масляной системы  и частичной раскоксовкой двигателя.

Набор используемых расходных

материалов для проведения сервиса:

- BG109

- BG120

- BG110

- Прогрейте двигатель до рабочей температуры

- Добавьте в старое моторное масло продукт BG 109 (запустите двигатель на 15-20 минут при 1200 – 1300 об/мин.)

- Слейте отработанное моторное масло

- Демонтируйте старый масляный фильтр

- Установите новый (дубликат) масляный фильтр

- Залейте в масляную систему продукт BG 120 и промывочное моторное масло по уровню

- Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах       20 – 30 минут

- Слейте промывочное моторное масло

- Установите новый (оригинальный) масляный фильтр

- Добавьте в масляную систему продукт BG MOA № 110

- Залейте новое моторное масло по уровню