ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Замена жидкости в системе ГУРа.

Перечень используемого оборудования:

Установка для замены масла и обслуживания системы ГУРа.

### BG 937

Набор используемых расходных материалов для проведения сервиса по обслуживанию системы охлаждения:

BG 108

Очиститель системы гидроусилителя руля.

- 1шт. На один литр жидкости ГУРа.

BG 330

Кондиционер системы гидроусилителя руля.

- 1шт. На один литр жидкости ГУРа.

BG 332

- Жидкость гидроусилителя руля.

BG 334

- Универсальная синтетическая жидкость

для гидроусилителя руля.

План работ

- Удалить техническую жидкость из бочка ГУРа в объеме 350 мл. и залейте вместо нее продукт BG 108.

- Запустите двигатель и в течении 30 минут произведите промывку системы, плавно поворачивая руль влево-вправо до упора.

- Произведите замену технической жидкости согласно инструкции по эксплуатации используемого оборудования, используя при этом жидкости BG 332 или BG 334, в состав которых уже входит кондиционер для жидкости ГУРа.

Специальная насадка входящая в комплект аппарата BG 937, позволяет через бачек ГУРа, одновременно забирать со сливного трубопровода старую жидкость и подавать чистую в заборный патрубок. При замене жидкости в ГУРе, второй механик должен производить плавные повороты руля влево-вправо.

- Если в систему заливается жидкость BG, то уровень жидкости необходимо установить по максимуму.

Если в систему заливается обычная жидкость, рекомендованная заводом изготовителем, то уровень жидкости должен быть на 400 мл. меньше максимального, с учетом добавления туда кондиционера для жидкости ГУРа BG 330.