ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Обслуживание автоматической трансмиссии (АКПП).

(Замена масла и обработка узлов в автоматической коробки передач продуктами BG ).

При проявлении признаков неисправности АКПП (толчки при переключении) перед проведением сервиса добавьте в жидкость для АКПП банку BG 310 и сделайте тестовую поездку 8-10 км.

Если «толчки» ушли, то АКПП необходимо промыть, заменить масло, и снова добавить в чистое масло кондиционер BG.

Если «толчки» не пропали, то АКПП имеет механический износ и требует ремонта (замена жидкости не актуальна).

Перечень используемого оборудования:

Для замены масла в АКПП.

### SL-045M                                           BG PF5

Установки для обслуживания АКПП автомобилей с полным циклом промывки и замены ATF

Набор используемых расходных материалов для проведения индукционного сервиса:

BG 106

Очиститель автоматических

трансмиссий.

- 1шт. Рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10литров.

BG 310

Кондиционер жидкости АТF.

- 1шт. Рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10литров.

План работ

- Добавьте продукт BG 106 в старую трансмиссионную жидкость. Одна банка объемом 325 мл. рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10 литров. Для трансмиссий большего объема заливать BG 106 в соотношении 3-4% от объема трансмиссии.

- Поднимите автомобиль на подъемнике, чтобы колеса не касались земли.

- Запустите двигатель, и в течение 20 минут селектором АКПП переключайте все режимы с расчетом не менее одной минуты в каждом положении, чтобы обработать все клапаны и каналы гидроблока. В случае отсутствия подъемника, удерживайте автомобиль на тормозе при переключении селектора АКПП.

- Произведите замену жидкости в АКПП, в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого оборудования BG PF5 или SL-045M.

- После замены технической жидкости АКПП, добавьте в новую трансмиссионную жидкость продукт BG 310.Одна банка объемом 325 мл. рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10 литров. Для трансмиссий большего объема заливать BG 106 в соотношении 3-4% от объема трансмиссии.

Не переполняйте трансмиссию!!!

Гарантия работы систем автомобиля в номинале установок производителя – при условии абсолютного соблюдения технологии сервиса.