ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Замена охлаждающей жидкости.

Перечень используемого оборудования:

### SL-033M                  BG CT2                        SL-037

Установки для обслуживания системы охлаждения автомобилей с полным циклом промывки и охлаждающей жидкости.

Набор используемых расходных материалов для проведения сервиса по обслуживанию системы охлаждения:

BG 540

Промывка системы охлаждения.

- 1шт. Рассчитана на средний объем охлаждающей жидкости 7-10литров.

BG 511

Универсальный герметик систем охлаждения «антитечь».

- 1шт.  Рассчитана на средний объем системы охлаждения 7-10литров.

BG 546

Универсальный кондиционер жидкостей систем       охлаждения.

- 1шт. Рассчитана на средний объем системы охлаждения  7-10литров.

BG 997   Тест полоски для тестирования             охлаждающей жидкости.

План работ

- Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите.

- Добавьте продукт BG 540 в систему охлаждения из расчета 1 банка на 7 литров охлаждающей жидкости.

- Запустите двигатель на 20-30 минут и включите на максимум температуру и интенсивность обдува салона.

- Произведите замену охлаждающей жидкости в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого оборудования: CT2; SL-037M; SL-033M.

- Добавьте в систему охлаждения продукт BG 546 для нейтрализации остатков отработанной жидкости и оптимизации свойств используемой охлаждающей жидкости.

- С помощью продукта BG 997 проведите тест состояния охлаждающей жидкости на плотность (ph) и диапозон положительных и отрицательных температур.

- Продукт BG 546 может использоваться независимо от сервиса системы охлаждения для частичного восстановления и оптимизации свойств старой охлаждающей жидкости.

- После проведения сервиса прогрейте двигатель

автомобиля пока не откроется термостат, для полного

заполнения системы во избежание «завоздушивания» в

радиаторе отопителя салона.

Примечание: Продукт BG 511 использовать при

наличии утечки охлаждающей жидкости или при

необходимости предупредительных профилактических

мер.